BALANCE PORTATIVE POUR RUCHE

Jocelyn Marceau et Emile Houle

Service de Recherche en Zootechnie de Deschambault

A différentes périodes de l'année, il serait utile de connaître le poids des ruches. Ce renseignement permettrait à l'apiculteur de mieux connaître: la production individuelle de ses ruches, la quantité de nourriture disponible avant l'hivernage, la consommation durant l'hivernage etc.... Jusqu'à présent, cette mesure s'avérait longue et difficile à effectuer puisqu'il n'existait pas de balance adaptée à cette application.

Il existe bien entendu des balances pour ruches dont le modèle français "Ruch'estim" (réf.: Thomas). Cette balance qui est installée sous la ruche en permanence n'est pas très pratique pour peser plus d'une ruche. Elle sert surtout à suivre l'évolution du poids d'une seule ruche au cours de la saison de production. Un modèle mieux adapté a été développé par le ministère de l'agriculture albertain "Bee hive weighting scale" (réf.: Agdex 737-1). Cette balance peut être transportée d'une ruche à l'autre et fonctionne en utilisant un principe de levier. Le système de mesure fonctionne par déflection d'une tige qui permet d'interpétrer le poids de la ruche. Ce système semble douteux puisque sa précision n'est que de 5 kg pour des ruches de 82 kg et moins et de 10 kg pour un poids supérieur.

1

En utilisant un pèse-personne électronique ultra-mince, une balance portative pour ruche a été développée. Le modèle du pèse-personne utilisé est "Digiscale" (Canadian Tire). Le pèse-personne est relié entre deux patins (plaques en forme d'arc de cercle) à l'aide d'une charnière. La forme en arc de cercle des patins diminue la friction sur le support de la ruche lors du soulèvement. L'effet pivotant des patins permet d'entraîner le pèse-personne verticalement et de soulever la ruche. Un manchon soudé à chaque patin favorise un effet de levier (15:1) afin de diminuer l'effort lors de la pesée. L'action indépendante des deux manchons permet de soulever davantage un côté ou l'autre de la ruche lorsqu'elle est placée en pente. Tout le poids de la ruche repose sur le pèse-personne et la lecture enregistrée ne nécessite aucune transformation mathématique. La hauteur du pèse-personne utilisé est de 20 mm de sorte qu'il peut s'insérer facilement sous le plateau Langstroth dont la hauteur de dégagement du sol est de 32 mm.

L'afficheur qui normalement est localisé à l'intérieur du pèse-personne est installé sur l'un des manchons. Cette modification nécessite l'allongement du câblage entre l'afficheur et la cellule de charge en pratiquant des soudures à chaque jonction. Un bouton-poussoir placé sur le dessus du manchon permet d'activer la balance et d'en faire la mise à zéro avant de peser chaque ruche. La capacité maximale de la balance est de 150 kg et sa précision est de 0,25 kg (Digiscale). Avant chaque série de pesées, la balance doit être vérifiée à partir d'une masse référencée de façon à faire les corrections nécessaires.

Il faut apporter une certaine attention lors du montage de cette balance. Les patins doivent être montés dans le même plan que le plateau inférieur du pèse-personne de façon à éviter une torsion lorsqu'il est soumis à une forte charge. Une faible torsion affecterait le mécanisme interne et entraînerait une déviation de la lecture. De même, le poids de la ruche doit obligatoirement être distribué sur les 4 points d'appui situés à la surface du plateau supérieur. Les plateaux de la ruche étant habituellement faits de planches, il peut arriver que le relief du dessous soit inégal, de sorte que le poids de la ruche peut être réparti ailleurs que sur les 4 points d'appui. Pour éviter ce problème, une lamelle de plastique de 1 ou 2 mm d'épaisseur est fixée sur chaque point d'appui de façon à distancer le dessous du plateau et le dessus du pèse-personne.

Pour utiliser facilement ce système de pesée, les ruches doivent être déposées sur une surface rigide. Pour ce faire, un support de ruche est tout indiqué. A défaut d'un support, deux planches placées longitudinalement sous le plateau permettrons l'appui nécessaire.

A Deschambault, au cours de la saison 1989, plus de 1000 pesées ont été prises avec ce dispositif. La seule faiblesse rencontrée réside dans la difficulté de changer la batterie puisqu'elle est soudée à l'afficheur. Pour en faire un usage intensif, il serait avantageux de trouver un modèle de pèse-personne équivalent à "Digiscale", mais sur lequel, il y a possibilité de remplacer la batterie.

La prise de poids d'une ruche se réalise en moins de 20 secondes et ce, sans déranger la colonie. La balance est facile à manier et se transporte sans effort. Bref, pour l'apiculteur, cet outil est intéressant et peut être utile à bien des égards.