| Capacité des silos à grains. |  |
| --- | --- |
| Diamètre (pi) | Nombre de sections de 1100 mm ou 44" | Hauteur du mur (pi) | Plancher P=perforé à 300mm (12") Y=en Y | Capacité d'entreposage (boisseaux)* | Capacité d'entreposage (m3) |
| 15 | 3 | 11'0" | P | 1 683 | 59 |
|  |  |  | Y | 1 826 | 64 |
|  | 5 | 18'4" | P | 2 765 | 97 |
|  |  |  | Y | 2 906 | 102 |
|  | 7 | 25'8" | P | 3 847 | 136 |
|  |  |  | Y | 3 988 | 141 |
| 18 | 3 | 11'0" | P | 2 477 | 87 |
|  |  |  | Y | 2 681 | 94 |
|  | 6 | 22'0" | P | 4 814 | 170 |
|  |  |  | Y | 5 018 | 177 |
|  | 8 | 29'4" | P | 6 372 | 225 |
|  |  |  | Y | 6 576 | 232 |
| 21 | 4 | 14'8" | P | 4 505 | 159 |
|  |  |  | Y | 4 782 | 169 |
|  | 6 | 22'0" | P | 6 626 | 234 |
|  |  |  | Y | 6 903 | 243 |
|  | 8 | 29'4" | P | 8 746 | 308 |
|  |  |  | Y | 9 023 | 318 |
| 24 | 4 | 14'8" | P | 5 980 | 211 |
|  |  |  | Y | 6 342 | 223 |
|  | 6 | 22'0" | P | 8 750 | 308 |
|  |  |  | Y | 9 112 | 321 |
|  | 8 | 29'4" | P | 11 519 | 406 |
|  |  |  | Y | 11 881 | 419 |
|  | 10 | 36'8" | P | 14 295 | 504 |
|  |  |  | Y | 14 657 | 517 |
| 30 | 6 | 22'0" | P | 13 971 | 492 |
|  |  |  | Y | 14 536 | 512 |
|  | 8 | 29'4" | P | 18 299 | 645 |
|  |  |  | Y | 18 864 | 665 |
|  | 10 | 36'8" | P | 22 643 | 798 |
|  |  |  | Y | 23 208 | 818 |
| 36 | 6 | 22'0" | P | 20 549 | 724 |
|  |  |  | Y | 21 363 | 753 |
|  | 8 | 29'4" | P | 26 780 | 944 |
|  |  |  | Y | 27 594 | 972 |
|  | 10 | 36'8" | P | 33 042 | 1164 |
|  |  |  | Y | 33 856 | 1193 |
| Capacité des silos à grains, suite. |  |
| Diamètre (pi) | Nombre de sections de 1100 mm ou 44" | Hauteur du mur (pi) | Plancher P=perforé à 300mm (12") Y=en Y | Capacité d'entreposage (boisseaux)* | Capacité d'entreposage (m3) |
| 42 | 6 | 22'0" | P | 28 655 | 1010 |
|  |  |  | Y | 29 663 | 1045 |
|  | 8 | 29'4" | P | 37 137 | 1309 |
|  |  |  | Y | 38 145 | 1344 |
|  | 10 | 36'8" | P | 45 668 | 1609 |
|  |  |  | Y | 47 676 | 1680 |
| 48 | 6 | 22'0" | P | 38 061 | 1341 |
|  |  |  | Y | 39 509 | 1392 |
|  | 8 | 29'4" | P | 49 140 | 1732 |
|  |  |  | Y | 50 588 | 1783 |
|  | 10 | 36'8" | P | 60 292 | 2125 |
|  |  |  | Y | 61 740 | 2176 |
| * La capactié tient compte d'une compaction de 5% |  |  |
| Équivalences: | Maïs : 56 lb/boiss. | Avoine : 34 lb/boiss. |  |
|  | Blé : 60 lb/boiss. | Orge : 48 lb/boiss. |  |
|  |  | 1 boiss. = 1,25 pi3 |  |  |
|  |  | 1 boiss. = 0,03524 m3 |  |  |

Source : AGDEX 732/ 110, C.R.E.A.Q.

Adapté par Sylviane Jinchereau agronome Mapaq Ste-Marie de Beauce septembre 2003