Capacité des silo-tours

Introduction

La capacité d’un silo-tour dépend de : a) la compressibilité du matériel entreposé; b) le volume total du silo; c) la friction entre le mur du silo et le matériel; et d) le rapport de la hauteur d’ensilage entreposé avec le diamètre du silo. Ce document contient des estimations de capacités de silo-tours pour l’ensilage de luzerne, l’ensilage de maïs (plant entier) et divers types de maïs humide, basé sur une série d’analyses de capacités de silos effectuées à l’Université de Guelph et à partir de recherches faites dans des établissements de recherche en Hollande et en Suède. Les valeurs présentées sont plus précises que celles disponibles dans les publications précédentes. La plupart des tableaux de capacités précédemment publiées surestiment les capacités pour l’ensilage de maïs et sous estiment celles pour le maïs humide.

Les tableaux 1 et 2 affichent les capacités, en tonnes, des silos de tailles les plus communes pour les ensilages de luzerne et de maïs (plant entier). Les capacités du tableau 1 ont été obtenues en utilisant un coefficient de friction de 0.6, une estimation raisonnable pour les silos en béton. Les capacités du tableau 2 ont été calculées en utilisant un coefficient de friction de 0.4, coefficient approprié pour les murs en acier vitrifiés. Les silos de béton dont l’intérieur est enduit d’un matériau comme le verre auront probablement des capacités se rapprochant de celles du tableau 2. Toutefois, les silos en béton dont les murs sont rugueux peuvent avoir des capacités réduites, inférieures aux valeurs présentées au tableau 1.

| Tableau 1. Capacités estimées de silo-tours en béton pour les fourrages, en tonnes. |
| --- |
| Diamètre silo x hauteur d’ensilage | Ensilage luzerne | Ensilage maïs |  |
| (m) | (pi) | 40% | 50%(b) | 60% | 70% | 55% | 60% | 65% | 70% |  |
| 3.7 x 9.1 | 12 x 30 | 32 | 40 | 52 | 75 | 43 | 49 | 56 | 67 | 12 x 30 |
| 3.7 x 12.2 | 12 x 40 | 45 | 56 | 73 | 105 | 60 | 68 | 79 | 93 | 12 x 40 |
| 3.7 x 15.2 | 12 x 50 | 57 | 71 | 94 | 136 | 77 | 88 | 101 | 120 | 12 x 50 |
| 4.3 x 12.2 | 14 x 40 | 63 | 78 | 103 | 148 | 84 | 96 | 110 | 130 | 14 x 40 |
| 4.3 x 15.2 | 14 x 50 | 81 | 101 | 134 | 193 | 110 | 124 | 143 | 168 | 14 x 50 |
| 4.3 x 16.8 | 14 x 55 | 90 | 113 | 149 | 215 | 122 | 139 | 159 | 187 | 14 x 55 |
| 4.9 x 15.2 | 16 x 50 | 109 | 137 | 181 | 261 | 148 | 167 | 191 | 224 | 16 x 50 |
| 4.9 x 18.3 | 16 x 60 | 135 | 169 | 224 | 323 | 182 | 206 | 235 | 275 | 16 x 60 |
| 4.9 x 19.8 | 16 x 65 | 147 | 185 | 245 | 354 | 200 | 225 | 258 | 300 | 16 x 65 |
| 5.5 x 15.2 | 18 x 50 | 142 | 178 | 236 | 339 | 191 | 216 | 247 | 288 | 18 x 50 |
| 5.5 x 18.3 | 18 x 60 | 176 | 221 | 293 | 421 | 237 | 266 | 304 | 353 | 18 x 60 |
| 5.5 x 21.3 | 18 x 70 | 211 | 264 | 351 | 504 | 283 | 317 | 361 | 419 | 18 x 70 |
| 6.1 x 18.3 | 20 x 60 | 224 | 281 | 372 | 533 | 298 | 335 | 381 | 442 | 20 x 60 |
| 6.1 x 21.3 | 20 x 70 | 268 | 337 | 446 | 639 | 357 | 399 | 453 | 524 | 20 x 70 |
| 6.1 x 24.4 | 20 x 80 | 314 | 394 | 522 | 746 | 415 | 464 | 526 | 607 | 20 x 80 |
| 7.3 x 18.3 | 24 x 60 | 338 | 423 | 559 | 796 | 442 | 494 | 560 | 647 | 24 x 60 |
| 7.3 x 21.3 | 24 x 70 | 407 | 511 | 674 | 956 | 529 | 590 | 667 | 767 | 24 x 70 |
| 7.3 x 24.4 | 24 x 80 | 479 | 600 | 790 | 1118 | 616 | 685 | 773 | 888 | 24 x 80 |
| 7.3 x 27.4 | 24 x 90 | 551 | 690 | 908 | 1281 | 704 | 782 | 880 | 1009 | 24 x 90 |
| 9.1 x 24.4 | 30 x 80 | 796 | 993 | 1297 | 1813 | 989 | 1164 | 1343 | 1480 | 30 x 80 |
| 9.1 x 27.4 | 30 x 90 | 920 | 1146 | 1494 | 2079 | 1129 | 1341 | 1547 | 1706 | 30 x 90 |
| 9.1 x 30.5 | 30 x 100 | 1046 | 1301 | 1692 | 2346 | 1270 | 1520 | 1754 | 1934 | 30 x 100 |
| 9.1 x 33.5 | 30 x 110 | 1173 | 1457 | 1891 | 2614 | 1411 | 1701 | 1962 | 2165 | 30 x 110 |

(b) contenu en humidité en pourcentage (base humide)

| Tableau 2. Capacités estimées de silo en acier pour les fourrages, en tonnes. |
| --- |
| Diamètre silo x hauteur d’ensilage | Ensilage luzerne | Ensilage maïs |  |
| (m) | (pi) | 40% | 50%(b) | 60% | 70% | 55% | 60% | 65% | 70% |  |
| 3.7 x 9.1 | 12 x 30 | 34 | 43 | 56 | 81 | 46 | 52 | 60 | 70 | 12 x 30 |
| 3.7 x 12.1 | 12 x 40 | 49 | 61 | 80 | 115 | 65 | 74 | 84 | 99 | 12 x 40 |
| 3.7 x 15.2 | 12 x 50 | 63 | 79 | 105 | 151 | 85 | 96 | 110 | 128 | 12 x 50 |
| 4.3 x 12.2 | 14 x 40 | 68 | 85 | 112 | 161 | 91 | 102 | 117 | 137 | 14 x 40 |
| 4.3 x 15.2 | 14 x 50 | 89 | 112 | 148 | 212 | 119 | 134 | 152 | 177 | 14 x 50 |
| 4.3 x 16.8 | 14 x 55 | 100 | 125 | 166 | 238 | 133 | 149 | 170 | 197 | 14 x 55 |
| 4.9 x 15.2 | 16 x 50 | 120 | 150 | 198 | 283 | 158 | 177 | 202 | 234 | 16 x 50 |
| 4.9 x 18.3 | 16 x 60 | 150 | 188 | 248 | 354 | 196 | 220 | 249 | 287 | 16 x 60 |
| 4.9 x 19.8 | 16 x 65 | 166 | 207 | 274 | 389 | 216 | 241 | 273 | 314 | 16 x 65 |
| 5.5 x 15.2 | 18 x 50 | 155 | 195 | 256 | 365 | 203 | 227 | 258 | 299 | 18 x 50 |
| 5.5 x 18.3 | 18 x 60 | 176 | 221 | 293 | 421 | 252 | 281 | 318 | 367 | 18 x 60 |
| 5.5 x 21.3 | 18 x 70 | 211 | 264 | 651 | 504 | 302 | 336 | 379 | 435 | 18 x 70 |
| 6.1 x 18.3 | 20 x 60 | 247 | 308 | 405 | 572 | 315 | 351 | 396 | 456 | 20 x 60 |
| 6.1 x 21.3 | 20 x 70 | 300 | 374 | 490 | 688 | 377 | 419 | 471 | 540 | 20 x 70 |
| 6.1 x 24.4 | 20 x 80 | 354 | 441 | 576 | 806 | 439 | 487 | 547 | 625 | 20 x 80 |
| 7.3 x 18.3 | 24 x 60 | 368 | 459 | 600 | 842 | 461 | 512 | 577 | 662 | 24 x 60 |
| 7.3 x 21.3 | 24 x 70 | 449 | 558 | 727 | 1013 | 551 | 611 | 686 | 784 | 24 x 70 |
| 7.3 x 24.4 | 24 x 80 | 432 | 660 | 857 | 1187 | 642 | 710 | 795 | 907 | 24 x 80 |
| 7.3 x 27.4 | 24 x 90 | 616 | 764 | 988 | 1361 | 734 | 809 | 905 | 1031 | 24 x 90 |
| 9.1 x 24.4 | 30 x 80 | 867 | 1070 | 1379 | 1892 | 1033 | 1269 | 1459 | 1606 | 30 x 80 |
| 9.1 x 27.4 | 30 x 90 | 1007 | 1240 | 1590 | 2169 | 1202 | 1472 | 1690 | 1860 | 30 x 90 |
| 9.1 x 30.5 | 30 x 100 | 1150 | 1411 | 1803 | 2447 | 1374 | 1678 | 1923 | 2116 | 30 x 100 |
| 9.1 x 33.5 | 30 x 110 | 1294 | 1584 | 2017 | 2726 | 1549 | 1886 | 2159 | 2374 | 30 x 110 |

(b) contenu en humidité en pourcentage (base humide)

Aucun essai n’a été effectué à Guelph pour les graminées. Basé sur les travaux effectués en Hollande, les graminées se tassent légèrement plus que la luzerne. Des capacités pour l’ensilage de graminées peuvent être estimées à partir des tableaux 1 et 2 en augmentant les capacités pour l’ensilage de luzerne de 10, 15 et 20% pour les teneurs en humidité de 50, 60 et 70% respectivement.

Le tableau 3 présente des capacités de silo en béton pour le maïs grain humide rond, le maïs grain humide moulu et le maïs épi humide. Les capacités du tableau 3 ont été calculées sur la base d’un coefficient de friction de 0.6. Le maïs humide est de beaucoup moins compressible que le fourrage et, en conséquence, le frottement a beaucoup moins d’effet sur la capacité. Pour les murs à surface très douce, tels que l’acier vitrifié ou le béton revêtu, il est recommandé d’augmenter de 3% les capacités citées au tableau 3.

| Table 3. Capacités estimées de silo en béton pour le maïs humide, en tonnes. |
| --- |
| Diamètre silo x hauteur d’ensilage | Maïs grain humide rond | Maïs grain humide moulu | Maïs épi humide |  |
| (m) | (pi) | 25% | 30%(b) | 35% | 25% | 30 | 35% | 30% | 35% | 40% |  |
| 3.7 x 9.1 | 12 x 30 | 74 | 81 | 89 | 77 | 86 | 96 | 66 | 75 | 67 | 12 x 30 |
| 3.7 x 12.2 | 12 x 40 | 99 | 109 | 120 | 104 | 116 | 131 | 89 | 102 | 118 | 12 x 40 |
| 3.7 x 15.2 | 12 x 50 | 125 | 137 | 152 | 131 | 146 | 165 | 113 | 129 | 150 | 12 x 50 |
| 4.3 x 12.2 | 14 x 40 | 137 | 150 | 165 | 143 | 160 | 180 | 123 | 141 | 161 | 14 x 40 |
| 4.3 x 15.2 | 14 x 50 | 172 | 189 | 209 | 180 | 202 | 228 | 155 | 179 | 208 | 14 x 50 |
| 4.3 x 16.8 | 14 x 55 | 190 | 209 | 231 | 199 | 223 | 252 | 172 | 198 | 230 | 14 x 55 |
| 4.9 x 15.2 | 16 x 50 | 227 | 249 | 275 | 267 | 301 | 205 | 237 | 276 | 224 | 16 x 50 |
| 4.9 x 18.3 | 16 x 60 | 274 | 301 | 333 | 288 | 323 | 365 | 249 | 287 | 335 | 16 x 60 |
| 4.9 x 19.8 | 16 x 65 | 298 | 327 | 362 | 313 | 351 | 397 | 271 | 313 | 365 | 16 x 65 |
| 5.5 x 15.2 | 18 x 50 | 289 | 318 | 351 | 303 | 340 | 384 | 263 | 303 | 353 | 18 x 50 |
| 5.5 x 18.3 | 18 x 60 | 350 | 384 | 425 | 367 | 412 | 466 | 318 | 368 | 429 | 18 x 60 |
| 5.5 x 21.3 | 18 x 70 | 410 | 451 | 499 | 431 | 484 | 547 | 374 | 434 | 506 | 18 x 70 |
| 6.1 x 18.3 | 20 x 60 | 434 | 477 | 528 | 456 | 512 | 579 | 396 | 459 | 535 | 20 x 60 |
| 6.1 x 21.3 | 20 x 70 | 510 | 561 | 620 | 536 | 602 | 680 | 466 | 541 | 631 | 20 x 70 |
| 6.1 x 24.4 | 20 x 80 | 585 | 644 | 713 | 616 | 692 | 782 | 536 | 622 | 727 | 20 x 80 |
| 7.3 x 18.3 | 24 x 60 | 632 | 694 | 768 | 663 | 745 | 841 | 578 | 670 | 781 | 24 x 60 |
| 7.3 x 21.3 | 24 x 70 | 742 | 816 | 902 | 780 | 876 | 989 | 681 | 790 | 922 | 24 x 70 |
| 7.3 x 24.4 | 24 x 80 | 852 | 938 | 1037 | 896 | 1007 | 1132 | 784 | 910 | 1063 | 24 x 80 |
| 7.3 x 27.4 | 24 x 90 | 963 | 1059 | 1172 | 1012 | 1138 | 1285 | 887 | 1030 | 1204 | 24 x 90 |
| 9.1 x 24.4 | 30 x 80 | 1346 | 1480 | 1637 | 1413 | 1587 | 1791 | 1242 | 1442 | 1681 | 30 x 80 |
| 9.1 x 27.4 | 30 x 90 | 1521 | 1673 | 1851 | 1597 | 1794 | 2025 | 1405 | 1633 | 1905 | 30 x 90 |
| 9.1 x 30.5 | 30 x 100 | 1697 | 1867 | 2064 | 1781 | 2001 | 2258 | 1569 | 1824 | 2128 | 30 x 100 |
| 9.1 x 33.5 | 30 x 110 | 1872 | 2060 | 2278 | 1965 | 2208 | 2492 | 1734 | 2016 | 2352 | 30 x 110 |

(b) contenu en humidité en pourcentage (base humide)

Les tableaux de capacités sont basés sur l’ensilage entièrement tassé. La hauteur totale du silo peut être utilisée comme valeur d’hauteur d’ensilage si le silo est rempli une deuxième fois jusqu’au haut, après une période de tassement d’une à deux semaines suivant le remplissage initial. Sinon, on doit utiliser pour valeur d’hauteur d’ensilage, la hauteur déterminée du matériel après la période de tassement. L‘ensilage peut se tasser entre 10 et 15% pendant les deux premières semaines suivant le remplissage. Un autre ajustement devait être fait si l’espace dans le haut du silo permet un empilement du matériel dans un tas en forme de cône. Pour tenir compte de cet amas, un tiers de la taille du cône peut être ajouté à la hauteur de l’ensilage entreposé à la base du cône.

Il n’y a pas de différence significative dans les capacités entre les silos à déchargement par le haut et ceux à déchargement par le bas. Il est donc possible d’utiliser directement les données obtenues des tableaux, sauf dans le cas d’un déchargement par le bas à l’aide d’un système à fléaux, lequel provoque une cavité à la base du silo (les tableaux ne tiennent pas compte de cette cavité).

Ce document a été écrit par : J.C. Jofriet, School of Engineering and T.B. Daynard, Crop Science Department, Ontario Agricultural College, University of Guelph.

Agdex#: 100 Publication Date: 02/88 Order#: 88-033 Last Reviewed: 09/96 Title: Tower Silo Capacities

Division: University of Guelph/OMAF Agriculture and Rural History: Replaces Factsheet #82-076, "Tower Silo Capacities" Written by: J.C. Jofriet and T.B. Daynard