ÉVAPORATEUR AU BOIS : Gare à la qualité de votre bois!

Richard Turmel, technologiste agricole

Conseiller régional en acériculture et apiculture

MAPAQ – Direction régionale du Centre-du-Québec

## richard.turmel@mapaq.gouv.qc.ca

Vous êtes  acériculteur et vous avez du temps de disponible pour faire du bois de chauffage, destiné à l’évaporation de la sève d’érable? Vous possédez dans votre boisé du bois en quantité et en qualité? L’utilisation d’un évaporateur au bois peut être intéressant pour vous, d’autant plus que les coûts pour l’huile à chauffage sont actuellement assez élevés.

Du bois de qualité

Pour utiliser un évaporateur au bois, il est important de posséder une bonne quantité de  bois de chauffage. Cependant, la qualité du bois en ce qui a trait à sa valeur calorifique est également un facteur dont vous devez absolument tenir compte (Tableau 1). Pourquoi ? Un bois à forte teneur énergétique peut permettre l’obtention d’un sirop de meilleure qualité. À l’inverse, un bois à faible teneur énergétique occasionne l’ouverture plus fréquente des portes de la chambre à combustion de l’évaporateur. Résultat ? Les risques d’obtenir un sirop plus foncé sont plus élevés.

Tableau 1.  Valeur calorifique moyenne d’une corde1 de bois séché à l’air

| Contenu en chaleur (million de BTU par corde) |
| --- |
| Espèces | Fort contenu en chaleur |
| Chêne | 29 |
| Érable à sucre | 28 |
| Hêtre | 26 |
|  | Contenu moyen en chaleur |
| Bouleau jaune (merisier) | 25 |
| Frêne | 24 |
| Orme | 23 |
| Érable rouge | 23 |
| Mélèze | 23 |
| Bouleau blanc | 22 |
|  | Faible contenu en chaleur |
| Peuplier | 17 |
| Épinette | 17 |
| Pruche | 17 |
| Pin | 17 |
| Tilleul | 16 |
| Sapin | 13 |

1La mesure traditionnelle du bois de chauffage est la corde entière. Une corde entière comporte un volume de 3,6 mètres cubes (128 pieds cubes), soit 1,2 mètre x 1,2 mètre x 2,4 mètre (4 pieds x 4 pieds x 8 pieds). Le contenu solide en bois d’une corde peut varier entre 2,1 et 2,5 mètres cubes (70 à 90 pieds cubes), selon la grosseur des billes de bois et leur empilement.

Source : Le chauffage au bois guide du propriétaire Énergie, Mines et Ressources Canada 1981.