Acériculture :

Connaissez-vous l’efficacité énergétique de votre évaporateur ?

Connaître l’efficacité énergétique de votre évaporateur pourrait vous rassurer ou vous inquiéter si vous êtes sensibles au contrôle de votre coût de production.

Transformer la sève d'érable à l’aide d’un évaporateur à l’huile présente de grands avantages.  Mais les hausses vertigineuses du prix du pétrole au cours des dernières années génèrent chez vous sûrement quelques frustrations .  Un sentiment de vulnérabilité vous a sûrement envahi.  En gros votre coût de production dépend de plus en plus de l’humeur des spéculateurs qui agissent sur les marchés mondiaux du baril de pétrole.

Que faire : la solution  n’est pas simple car les options de rechange sont à peu près inexistantes à moins de retourner à l’utilisation du bois comme source d’énergie.  Cette source d’énergie vous met carrément à l’abri des fluctuations du  marché mondial de l’énergie.  Pour plusieurs cela représente par contre un net recul car la charge de travail est nettement augmentée lorsqu’on utilise le bois.

À défaut de mieux je vous suggère plutôt de vous concentrez à utiliser efficacement l’évaporateur que vous possédez.  Comment savoir si votre évaporateur utilise efficacement l’énergie ?   Effectuez un test d'efficacité énergétique.

Ce test permet de connaître le % d'énergie fournie au système qui a servie à transformer de l’eau en vapeur.  Ne pas confondre avec l’efficacité de combustion que réalise le technicien lors de l’ajustement de votre brûleur.

Des évaluations réalisées sur certains évaporateurs de la région nous montrent qu’il existe de grande différence entre les évaporateurs.  Nous avons observé des résultats très variables.  Certains ont obtenu une efficacité inférieure à 55% ce qui est très peu efficace.  D’autres ont affiché une efficacité de plus de 75% . Un résultat très louable en raison de la technologie utilisée.

Traduit en dollar cette variation entre l'efficacité la plus haute et celle la plus basse peut représenter plus de 1 $  par gallon de sirop lorsque l’huile est à 0,70$ le litre.

Vous voulez réaliser le test?.  Si ou, suivez les indications suivantes :

- Avec un évaporateur rempli d’eau pure selon les niveaux de sève utilisés normalement. Évaluer à l’aide d’un compteur d’eau le volume d’eau pure qui s'évapore à l’heure.  Les données sont prises pendant environ  une heure et seulement après le réchauffement de l’évaporateur. Vous pouvez aussi évaluer la consommation d’eau à partir d’un réservoir dont le volume est connu.

- Évaluez la consommation d’huile.  À partir du type de buse et de la pression d'utilisation on peut évaluer le débit des buses en huile.  Votre technicien qui ajuste vos brûleurs possède cette information.

- Établissez le rapport suivant :      Gallon canadien d’eau / heure    =  rapport

Gallon U.S d’huile

- Reportez votre résultat au tableau 1 afin d’établir votre efficacité. Dans l’évaluation tenez  compte de la température de l’eau à l’entrée de l’évaporateur.

Si votre résultat est inférieur à 75% il serait profitable pour vous d’entreprendre une démarche afin d’améliorer l'efficacité de votre évaporateur, la planète s'en portera mieux ainsi que votre portefeuille.

P. S. Si vous réalisez ce test, j’aimerais que vous me communiquez vos résultats.  Si vos résultats sont décevants, je pourrai peut-être vous suggérer des solutions.

André Boucher

Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

(450) 562-8574 poste 225

TABLEAU 1

| EFFICACITÉ INSTANTANÉE DE L’ÉVAPORATEUR À L’EAU PURE |
| --- |
| RAPPORT EAU / HUILE | TEMPÉRATURE DE L’EAU À L’ENTRÉE DE L’ÉVAPORATEUR |
|  | 50° F | 120°F | 140°F | 160°F | 180°F |  |
| 5.5 | 48% | 45% | 44% | 43% | 42% |  |
| 5.75 | 50% | 47% | 46% | 45% | 44% |  |
| 6 | 52% | 49% | 48% | 47% | 46% |  |
| 6.25 | 54% | 51% | 50% | 49% | 48% |  |
| 6.5 | 57% | 53% | 52% | 51% | 50% |  |
| 6.75 | 59% | 55% | 54% | 53% | 52% |  |
| 7 | 61% | 57% | 56% | 55% | 54% |  |
| 7.25 | 63% | 59% | 58% | 57% | 56% |  |
| 7.5 | 65% | 61% | 60% | 59% | 58% |  |
| 7.75 | 68% | 63% | 62% | 61% | 60% |  |
| 8 | 70% | 65% | 64% | 63% | 62% |  |
| 8.25 | 7%2 | 67% | 66% | 65% | 64% |  |
| 8.5 | 74% | 69% | 68% | 67% | 66% |  |
| 8.75 | 76% | 71% | 70% | 69% | 68% |  |
| 9 | 78% | 73% | 72% | 71% | 70% |  |
| 9.25 | 81% | 75% | 74% | 73% | 72% |  |
| 9.5 | 83% | 77% | 76% | 75% | 74% |  |
| 9.75 | 85% | 79% | 78% | 77% | 76% |  |
| 10 | 87% | 81% | 80% | 79% | 78% |  |
| 10.25 | 89% | 83% | 82% | 81% | 80% |  |
| 10.5 |  |  |  |  | 82% |  |