REGISTRE DE MESURES DE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU FILTRAT       Annexe 4

Valeurs données en microSiemens par centimètre (μS/cm)

| Date | Conductivité électrique (μS/cm) |
| --- | --- |
| aa | mm | jj | Système complet | Membrane 1 | Membrane 2 | Membrane 3 | Membrane 4 | Membrane 5 | Membrane 6 | Membrane 7 | Membrane 8 | Commentaires | Opérateur |

Le concentrateur d’eau d’érable, Faire plus avec sa membrane, 2013

Année : 20_____                                           REGISTRE DES OPÉRATIONS ET ENTRETIENS                                                 Annexe 5

Érablière : _________________________	Modèle de machine : __________________________	Modèle de membrane : ______________________

Note : Il est recommandé de prendre des mesures lorsque le système s’est stabilisé, après au moins 30 minutes de marche.

| Date | Nb d’heures d’opéra-tion | Pression préfiltre (psi) | Température (º C) | Débit (GPM) ou (litres/min) | Taux de conversion ((B÷(A+B) x 100) (%) | Pression membrane opération (psi) | Concentration (º Brix) | Conductivité électrique (μS/cm2) | Entretiens et Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Avant | Après |  | Concentré A | Filtrat B |  |  | Eau érable | Concentré |  |  |
| Recommandations (voir texte pour plus de détails) | Si différence de plus de 20 psi, changer cartouches |  | Si taux de conversion dépasse 75 %, modifier le débit concentré ou la pression | Ne pas dépasser limite du fabricant | Ajuster pression ou débit concentré pour respecter limite du fabricant | 1ère alerte si dépasse 50 μS/cm2 | Noter tout ce qui peut être utile pour un bon suivi |

Le concentrateur d’eau d’érable, Faire plus avec sa membrane, 2013                                                                                          Opérateur _____________________

REGISTRE DES PERFORMANCES  ET ENTRETIENS                                              Annexe 6

Date : 20______                                                (Mesure du PEP et calcul de l’efficacité)

Membrane : modèle_______________  marque ____________________  No série ____________________Modèle de machine : ________________

Vendeur : ________________________________ Date d’achat : _______________________

| Perméabilité à l’eau pure initiale PEPINITIALE : __________(D) Pression initiale : ____________psi Date du PEPINITIALE : _________ Taux de rejet : 70 % aprox. Efficacité initiale : 100% |
| --- |
| Date | heures opération Nb | Pression membrane opération (psi) | Débit (GPM) ou (l/min) | Taux de conversion (B÷(A+B) x 100) (%) | Temp. filtrat (º C) | Facteur correction f (température) FC | PEPT (actuel) (GPM) ou (l/min) C | Efficacité (C ÷ D) x 100 % | Entretiens et Commentaires |
|  |  |  | Concentré A | Filtrat B |  |  |  |  |  |  |
| Recommandations (voir texte pour plus de détails) | Stabiliser la pression à celle initiale. |  |  | Ajuster à 70 % aprox. |  | Voir tableau du fabricant | (B ÷ FC) | Si l’efficacité est inférieure à 85 %, déclencher une opération d’entretien. Inscrire toutes les actions d’entretiens. |

Le concentrateur d’eau d’érable, Faire plus avec sa  membrane, 2013                                                                                                                                                     Opérateur : ___