EXEMPLE

DEVIS D’AMÉNAGEMENT D’UNE BLEUETIÈRE

DE TYPE CONVENTIONNEL

- Identité du promoteur :

# BLOCS : A ET B

- Emplacement et potentiel (voir le plan en annexe) :

- Devis d’aménagement (voir le plan en annexe)

Marquage des sites ayant un potentiel pour la production du bleuet

  - Rubanage

Tous les aménagements à conserver tels que la bande boisée de protection et les brise-vent, les lieux d’érosion à ne pas déboiser ou tout autre aménagement exigé par le locateur devront être rubanés sur le terrain avant le début des travaux.

Cette opération est obligatoire afin d’orienter les préposés au déboisement.

Précisions :

L’emplacement des brise-vent devra être conforme au plan d’aménagement. Seuls des obstacles de terrain tels que coteaux, savanes, coulées etc., pourraient justifier le promoteur d’y apporter une modification. Tout changement majeur devra faire l’objet d’une autorisation du locateur après une visite des lieux.

  - Emplacement des brise-vent

Note : Des informations supplémentaires sont disponibles dans le guide technique du MAPAQ intitulé Brise-vent dans les bleuetières. Cependant, quelques points sont à surveiller :

    - Orientation

On doit orienter le brise-vent perpendiculairement au vent dominant (on l’oriente habituellement nord-sud au Saguenay–Lac-Saint-Jean–Côte-Nord) tout en tenant compte du contexte du milieu. Une orientation à 45 degrés d’un côté ou de l’autre peut quand même offrir une protection acceptable.

Dans le cas où le brise-vent ferait obstacle à l’écoulement de l’air froid, il faudra pratiquer des trouées dans la haie ou l’élaguer.

Précisions :

Les interventions dans les brise-vent, telles que l’ouverture de trouées ou l’élagage, ne seront autorisées qu’après le déboisement et une visite des lieux.

    - Largeur et espacement : BLOC A

Précisions :

La longueur des brise-vent indiquée dans le tableau 3.2.2.  est approximative.

L’espacement entre les brise-vent est de 70 mètres de centre à centre.

Un espace de 20 mètres sera déboisé aux extrémités des brise-vent. Cet espace servira au déplacement de la machinerie pour les besoins des pratiques culturales.

    - Largeur et espacement : BLOC B

Précisions :

La longueur des brise-vent indiquée dans le tableau 3.2.3  est approximative.

L’espacement entre les brise-vent est de 70 mètres de centre à centre.

Un espace de 20 mètres sera déboisé aux extrémités des brise-vent. Cet espace servira au déplacement de la machinerie pour les besoins des pratiques culturales.

    - Porosité

- La porosité du brise-vent devra être de 50 à 80 % selon l'espacement entre les brise-vent.  À titre d’exemple, dans une bleuetière dont l’espacement entre les brise-vent est de 60 mètres, la porosité devra être de 50 %, comparativement à 80 % pour un espacement de 130 mètres. Il est important de conserver la porosité désirée afin d’obtenir une bonne distribution de la couverture de neige.

Précisions :

Dans le cas présent, aucune intervention d’éclaircie ne sera pratiquée. On laissera agir le vent (chablis) pendant les trois premières années avant d’intervenir pour obtenir la bonne porosité.

    - Essence

Dans le cas d’un reboisement aux endroits où il n’y a pas d’arbres, consultez le guide technique du MAPAQ intitulé Brise-vent dans les bleuetières.

    - Protection

Il faudra protéger le brise-vent lorsque la taille des plants sera effectuée à l’aide d’un brûlage.  On peut le faire de deux façons :

- Aménagement d’un coupe-feu

L’arrivée de la faucheuse-déchiqueteuse a rendu inutile l’aménagement d’un coupe-feu le long des brise-vent. Les problèmes d’érosion s’en trouvent réduits puisqu’on évite de déranger la couche de matière organique.

- Fauchage

Il est recommandé d’effectuer un fauchage ras sur une largeur minimale de 5 mètres le long du brise-vent. Cette bande ne sera pas brûlée.

    - Entretien

- Procéder à la taille des arbres afin de maintenir la porosité entre 50 et 80 % selon la distance entre les brise-vent.

Dans le cas d’un reboisement aux endroits où il n’y a pas d’arbres, consultez le guide technique du MAPAQ intitulé Brise-vent dans les bleuetières.

  - Bande boisée de protection

Conformément à la politique gouvernementale visant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables en milieu agricole, adoptée par décret le 22 décembre 1987 et modifiée le 31 juillet 1991, une bande boisée de protection doit être conservée le long des cours d’eau et des lacs. Cette dernière sera d’une largeur minimale de 10 mètres à partir du haut du talus ou, en l’absence de talus, de la ligne naturelle des hautes eaux. Ces distances pourront être plus grandes selon les différents règlements en vigueur (ministère des Ressources naturelles, municipalités, etc.).

Le brûlage de la végétation et l’utilisation de produits chimiques sont interdits dans cette bande de protection. Si cette dernière est un obstacle à l’écoulement de l’air froid, certains travaux seront autorisés pourvu qu’ils soient accompagnés de mesures de renaturalisation dans les cas où la permanence de la couverture végétale est touchée.

Précisions : (voir la carte en annexe)

Lorsqu’il y a des cours d’eau ou des lacs, il faudra conserver une bande boisée de 50 mètres tout en gardant une bande minimale de 10 mètres en haut du talus, lorsqu’il y a ravinement. Les chemins ou coupe-feu peuvent être inclus dans la bande de 50 mètres, mais non dans celle de 10 mètres en haut d’un talus.

## Bloc : A

Une bande boisée de protection d’une largeur de 5 mètres sera conservée le long de la ligne séparatrice des lots 3 et 4.

Une bande boisée d’une largeur de 50 mètres sera conservée le long des cours d’eau.

Bloc : B

Une bande boisée de protection d’une largeur de 5 mètres sera conservée à l’extrémité nord du lot 5. Elle sera placée dans la partie ne possédant pas de potentiel pour la production du bleuet.

Une bande boisée de protection d’une largeur de 5 mètres sera conservée le long de la ligne séparatrice des lots 3 et 4.

Une bande boisée d’une largeur de 50 mètres sera conservée le long des cours d’eau.

  - Endroits sensibles à l’érosion

Précisions :

Les endroits sensibles à l’érosion seront marqués à l’étape du rubanage, avant le déboisement, et aucune intervention ne devrait y être faite sans l’autorisation du locateur à la suite d’une visite des lieux.

  - Méthode de déboisement

La récolte de la matière ligneuse comporte deux activités distinctes : l’abattage et le débardage. Ces opérations exigent l’utilisation de machinerie lourde. Les déplacements de ces gros appareils sont l’une des causes de dommages à la matière organique. Il importe donc de planifier ces déplacements avec soin de manière à réduire les dommages au minimum.

Pour que cette planification soit vraiment efficace, il faut mettre au point une méthode de travail qui tienne compte des facteurs susceptibles de détériorer la matière organique.  Elle devra être réaliste et souple.

La méthode de coupe choisie ne sera pas la même selon que l’on est en présence d’un boisé ayant une valeur marchande, d’un terrain en friche ou d’un jeune boisé.

- Choix de la machinerie à utiliser

Le déboisement devrait être exécuté avec de la machinerie sur roues. Il faudra éviter la machinerie sur chenilles. Cette dernière étant plus lourde, les virages brusques perturbent la couche de matière organique, créant ainsi des endroits sensibles à l’érosion.

Si, pour une raison ou une autre, le promoteur utilise de la machinerie sur chenilles, l’opérateur devra être informé que les déplacements seront continus et en ligne droite. Il faudra éviter également tout virage brusque ou manœuvre pouvant bouleverser la couche de matière organique.

    - Boisé possédant une valeur commerciale

Tous les arbres seront coupés à une distance de 10 à 15 centimètres du sol (sauf dans les bandes de protection, les haies brise-vent et les endroits sensibles à l’érosion, où les arbres seront conservés). Il est important, lors de cette opération, de ne pas couper la tige trop près du sol. Cela occasionne, à la base de l’arbre récolté, la formation d’une étoile dont l’enlèvement exige une opération supplémentaire.

- Choix du type d’exploitation

Idéalement, les débris forestiers devraient être laissés sur le terrain afin de protéger ou d’augmenter la couche de matière organique; si celle-ci est mince, cette approche devient nécessaire.

Les arbres coupés sont ébranchés sur place. Les branches sont laissées pêle-mêle et les cimes des arbres sont déposées dans la direction que le broyeur forestier suivra lorsqu’il effectuera son travail de broyage.

Sur les terrains où la couche de matière organique est suffisante, les arbres pourront être transportés aux endroits impropres à la production de bleuet pour y être ébranchés. On pourra utiliser pour ce faire les chemins, les coupe-feu et les remblais de fossés. S’il est nécessaire de brûler les rebuts pour s’en débarrasser, on le fera également dans ces endroits.

# Note :  Peu importe le type d’exploitation, certaines normes devront être respectées lors du débardage. L’opérateur de la machinerie utilisée pour le transport du bois ne devrait jamais passer dans la même trace, sauf dans les endroits indiqués comme chemins le long des brise-vent, dans les coupe-feu ou les remblais de fossé. Cette façon de travailler évitera d’endommager la couche de matière organique.

# À aucun moment pendant le déboisement la machinerie ne devra circuler dans les brise-vent ou les bandes de protection. Elle devra emprunter les chemins prévus à cette fin (exemple : coupe-feu, emplacements de fossés ou autres ).

    - Terrain en friche ou jeune boisé

Dans les terrains en friche ou les jeunes boisés, vous trouverez normalement des souches ayant atteint un degré de décomposition plus ou moins avancé, des broussailles ou une jeune repousse d’arbres.

La végétation sera conservée aux endroits prévus pour les brise-vent et les bandes de protection et dans les endroits sensibles à l’érosion. L’utilisation de la faucheuse-déchiqueteuse (broyeur forestier) est l’outil recommandé pour couper la végétation présente et la retourner au sol sous forme de copeaux.

Précisions :

Aucun travail lié au déboisement ne devra être exécuté pendant la période de dégel du printemps.

  - Élimination des débris forestiers

Lorsque l’étape du déboisement est terminée, il restera sur le terrain des souches plus ou moins longues, des arbres renversés qui n’ont pas été récupérés lors du déboisement et différents débris forestiers.

Pour éliminer ces résidus, on recommande l’utilisation d’une faucheuse-déchiqueteuse (broyeur forestier). Elle permet de les retourner au sol sous forme de copeaux plus ou moins grossiers. Ces derniers, en se décomposant, formeront de l’humus et aideront à conserver l’humidité et à régulariser la température.

Cette opération exige des investissements importants. C’est l’étape où l’on s’assure que tout le terrain sera bien préparé pour effectuer les travaux culturaux.

- On procède d’abord à un premier fauchage. Les débris forestiers sont déchiquetés avec l’aide du broyeur forestier.

Note : Cette opération doit toujours être exécutée à l’automne ou au printemps.  Il faut éviter de faire ce travail pendant l’été.  Durant cette période, les conditions d’humidité sont basses et peu propices à la reprise de la végétation.  L’opération aurait alors également pour effet d’épuiser le bleuetier.

Dès que le fauchage est terminé, un fertilisant est appliquée afin de favoriser la décomposition des débris forestiers et la croissance du bleuetier.  Un  contrôle des mauvaises herbes est effectué (voir le Guide technique de contrôle des mauvaises herbes du MAPAQ).

- Un deuxième fauchage doit être effectué immédiatement à l’automne suivant, sans attendre la production d’une récolte. On le fait lorsque la végétation est au stade dormant (voir le Guide des pratiques culturales dans une bleuetière du MAPAQ).

On procédera également à une fertilisation et à des mesures de répression des mauvaises herbes.

Note :

C’est pour augmenter la densité du bleuetier, renforcer la répression des mauvaises herbes et ainsi obtenir de meilleurs rendements le plus rapidement possible que l’on ne  récolte pas lors de la première rotation.

  - Couloir d’air

La réalisation des couloirs d’air s’effectue lorsque le déboisement est terminé. On a à ce moment une meilleure vue des pentes ou des dépressions propices à l’écoulement de l’air froid. Un couloir d’air devrait avoir une largeur minimale de 15 mètres.

Lorsque les brise-vent sont des obstacles à l’écoulement de l’air froid, des trouées ou un élagage pourront y être pratiqués aux endroits propices. Si une bande boisée de protection freine cet écoulement d'air, certains travaux pourront être autorisés.

Précisions

Dès que le déboisement sera terminé, vous devrez en aviser par écrit le locateur. Après  une visite des lieux, il pourra évaluer les besoins en écoulement d’air et faire les recommandations nécessaires.

  - Travaux de drainage

La production du bleuet demande un sol très bien drainé. Il faut éviter les types de sols qui ont tendance à retenir de l’eau en surface pendant des périodes plus ou moins longues, à moins que des travaux de drainage puissent corriger la situation.

Précisions :

On fera une visite des lieux pour repérer les secteurs qui ont besoin de drainage. Elle permettra d’évaluer le potentiel pour la production du bleuet et de faire les recommandations nécessaires afin d’obtenir l’égouttement désiré. Le locateur délivrera au besoin une autorisation d’effectuer les travaux requis.

  - Coupe-feu

Il faudra ceinturer la bleuetière à l’aide d’un coupe-feu. Il sera d’une largeur minimale de 5 mètres et devra répondre aux exigences de la Société de protection contre les incendies de forêt. Ce coupe-feu servira de chemin d’accès et de protection pour la forêt avoisinante lors de la taille des plants par brûlage.

Précisions : (voir la carte en annexe)

Le terrain possédant du potentiel pour la production du bleuet est ceinturé par un coupe-feu. Ce dernier est situé entre la bande boisée de protection et la partie aménagée en bleuetière.

  - Chemins de service

Précisions :

Les chemins pour les opérations forestières devraient être situés dans les emplacements des futurs coupe-feu.

NOTE : Les recommandations contenues dans ce document ne doivent pas avoir pour effet de soustraire le propriétaire ou le locataire aux dispositions législatives et règlements en vigueur.

Préparé par :

Date :

Approuvé par :

Date :

Direction régionale du Saguenay–Lac-SAINt-Jean–Côte-Nord

801, chemin du Pont-Taché Nord, Alma (Québec)  G8B 5W2

Téléphone : (418) 662-6486  Télécopieur : (418)-668-8694