##### PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS POUR

##### L'ANALYSE DU SOL DES VERGERS

Fréquence d'analyse du sol

Il est très important de procéder à une analyse de sol lors de la préparation du terrain pour l'implantation d'une nouvelle parcelle de pommiers. Pour la fertilisation annuelle des vergers l'analyse du sol à tous les 3 ou 4 ans est suffisante.

## Période de prélèvement

Il n’y a pas de moment de l’année absolu pour effectuer les prélèvements. L’échantillonnage à la fin de l’été ou à l’automne a cependant l’avantage de permettre l’apport de chaux à l’automne et d’engrais tôt au printemps suivant.  L’application de chaux et d’engrais minéraux ne doivent effectivement pas être effectués en même temps pour éviter de fixer le phosphore ce qui le rend non-disponible pour les plantes.  Évidemment, il n’est pas recommandé d’effectuer un prélèvement dans les champs ayant reçus des applications récentes de fertilisant ou d’amendements (délais de 2 à 3 semaines).

Nombre d'échantillon

La méthode de prélèvement d'un échantillon de sol doit tenir compte des différentes textures du sol sur l'ensemble de la superficie du verger. Un échantillon de sol peut être valable pour une superficie de 4 hectares, en autant que le sol soit homogène au niveau de sa texture (sable, loam, argile), de son égouttement et de sa gestion (fertilisation, cultures précédentes etc.)  Il s'agit donc de diviser le verger en une ou plusieurs parcelles en respectant les critères d’homogénéité.  Un échantillon sera prélevé dans chacune des parcelles.  Il est important de conserver les mêmes plans de parcelles pour les échantillonnages du sol que pour l’échantillonnage foliaire des pommiers en juillet-août.

Identification des pommiers des parcelles

Pour chacune des parcelles, une description des pommiers est nécessaire pour que le conseiller puisse bien interpréter l’analyse de sol et faire la recommandation de fertilisation.  Cette description comporte les éléments suivants:

1. - Superficie des parcelles et la texture du sol rattachée à leur échantillon.

2. - La nature des porte-greffes, des cultivars de même que l'âge moyen des pommiers.

3. - L'état de vigueur des arbres qui se détermine par la longueur des pousses annuelles.

4. - La qualité des fruits concernant le calibre, le degré de coloration et la fermeté.

5. - L'existence ou non d'un système d'irrigation et les applications antérieures de fertilisant.

6. - L'importance du rendement obtenu et le degré de sévérité de la taille printanière.

Si vous ne connaissez pas bien la texture de votre sol les laboratoires peuvent faire une analyse de granulométrie (texture).  Il ne vous en coûtera que quelques dollars et cette information vous sera toujours utile.

Prélèvement des échantillons du sol

La majorité des racines nourricières des pommiers sont situées dans les premiers 30 cm du sol. L'analyse du sol de surface se trouve la plus importante pour établir la formule et les doses d'application des engrais minéraux pour la fertilisation des pommiers. L'analyse du sous-sol s'avère toutefois complémentaire.

Dans l'aire de verger prévue pour chaque échantillon, effectuer environ 10 prélèvements de sol en zigzag, dans la parcelle de terrain.  Lorsqu'il s'agit d'un verger déjà établi, prélever ces échantillons vis-à-vis l'extrémité des branches, c'est-à-dire sur pourtour des pommiers, à proximité des racines absorbantes. Pour effectuer chaque prélèvement, utiliser de préférence une pelle étroite et creuser un trou de 18 cm de profond. Une tranche de sol sur la hauteur, en bordure de ce trou, d'une épaisseur de 1,5 cm environ, dont on ne garde que 3 cm de largeur de la tranche de sol constitue le prélèvement ponctuel de sol de surface.  Prélever toujours le même volume de sol à chaque endroit.  Ne pas inclure le gazon ni le chaume dans votre prélèvement.  Bien mélanger ensemble les différents prélèvements dans une chaudière en enlevant les cailloux s'il y a lieu, pour chacune des parcelles.  Environ 500 grammes de ce mélange de sol constitue votre échantillon pour une parcelle homogène.  Placer par la suite ce sol dans un sac d'échantillonnage bien identifié.  Les laboratoires d’analyses peuvent vous fournir des sacs d’échantillonnage conçus à cet effet.

Pour l'échantillonnage du sol du sous-sol procéder de la même manière que pour celui du sol de surface en prélevant une quantité de sol plus en profondeur et en utilisant les mêmes trous de prélèvement de sol. Cette profondeur d'échantillonnage s'établit entre 18 et 40 cm .

Identification des échantillons

En se servant du plan du verger,  il est très important de bien numéroter les différents échantillons prélevés.  La localisation des échantillons sera nécessaire pour établir le programme de fertilisation.  En plus, un numéro d'échantillon doit apparaître clairement sur chacun des sacs d'échantillonnage ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise. Bien établir s'il y a lieu, par la lettre A ou B si l'échantillon provient du sol de surface ou du sous-sol.

Acheminement au laboratoire et coût de l'analyse

Une fois que tous les échantillons sont prélevés, vous pouvez les acheminer directement à un des laboratoires ci-dessous.  Le rapport d’analyse devrait fournir les éléments suivants : pH eau, pH tampon, phosphore (P), potassium (K), magnésium (Mg), aluminium (Al), calcium (Ca), et la capacité d’échange cationique (CEC).  Le pourcentage de matière organique (% MO) et les oligo-éléments (Zn, B, Mn, Fe, Cu) sont particulièrement recommandés à la plantation et lorsque que l’on suspecte un problème spécifique.

Le MAPAQ n’offre plus le service d’analyse de sol.  Les analyses qui étaient effectuées par le MAPAQ sont maintenant faites au laboratoire d'analyse de sol d’Agridirect.  Il vous en coûtera environ 15$ par échantillon pour l’analyse de base, un supplément est généralement demandé pour inclure la matière organique et les oligo-éléments.  Il n’y a pas de laboratoires accrédités pour le moment mais les principaux laboratoires où vous pouvez envoyer vos échantillons sont :

# Agridirect, inc.

Laboratoire agroalimentaire

602 Place Trans-Canada

Longueuil, Québec

J4G 1P1

Téléphone :   (450) 674-5046

Télécopieur : (450) 674-5277

### Agro Enviro Lab

1642, de la Ferme, C.P. 2107

La Pocatière, Québec

G0R 1Z0

Téléphone :   (418) 856-1079

Télécopieur : (418) 856-4952

#### Solution 3R

3780, rue Panet

Jonquière, Québec

G7X 0E5

Téléphone :   (418) 695-5556

Télécopieur : (418) 695-3340

#### A&L Canada Laboratories East, inc.

465, 3iem rang Nord

St-Charles-sur-Richelieu, Québec

J0H 2G0

Téléphone :   (450) 584-2151

Télécopieur : (450) 584-2151

GeoSol Laboratoire

100, rue Fisher, 2è étage

Mont Saint-Hilaire, Québec

J3G 4S6

Téléphone :   (450) 464-2522

:  1-877-894-2522

Télécopieur : (450) 464-2506

Jollin Charest, agronome

MAPAQ, 2001

# Text boxes

« Un pommier en santé c’est un pommier bien fertilisé! »